## Slide 1: Leveraging MATLAB Simulink for Hexapod Robotics: Simulation, Control and Learning
Abschlussvortrag zu Bachelorarbeit
Bastian Klein
Embedded Systems AG
Autonomous Intelligent Systems AG

## Slide 2: Hexapods
Insektenartige Roboter
6 Beine, 3 Gelenke pro Bein 18 DoF
Hohe Flexibilität und Standfestigkeit
Komplexer Bewegungsablauf
[Fig.1] PhantomX MK3, Trossen Robotics
[1],[2]
Notes: Klasse von Robotern die Insekten nachempfunden wurde

## Slide 3: MATLAB Simulink
- Grafische Modellierung
Hierarchisch angeordneter Blöcke
Datenübertragung mittels Signallinien
Bibliotheken mit vordefinierten Blöcken
[Fig.2]: Simulink, springender Ball
[Fig.3]: Position[blau] und Geschw.[orange] des Balls
[5]
Notes: - MATLAB ist Softwareumgebung zum Beschreiben und Lösen math. Probleme sowie deren grafischer Darstellung

## Slide 4: Leveraging MATLAB Simulink for Hexapod Robotics: Simulation, Control and Learning
Aufbau eines Hexapod-Modells in Simulink
Entwicklung eines Bewegungscontrollers
Erlernen des Beinkoordination durch Reinforcement Learning

## Slide 5: Basis der Arbeit
[Fig.4]: Übersicht, Basis

## Slide 6: Wieso Simulation, wieso Simulink ?
- Testen auf Hardware sehr aufwändig
Bessere Analysemöglichkeiten
Reproduzierbarkeit
Weit verbreitetes, vielfältiges Tool
Effiziente, graphische Entwicklung
Einfache Integration mit z.B. Reinforcement Learning
[3],[4]
[3],[5]

## Slide 7: Problemstellung
Controller-Entwicklung für Hexapods komplex
Kein öffentlich verfügbares, modernes Hexapod-Modell in Simulink
 Hauptziel: Entwicklung des Hexapod-Modells
Validierung des Modells durch eigenen Controller
Erproben von Simulink-RL Integration

## Slide 8: Übersicht:
[Fig.4]: Überblick Simulink-Modell

## Slide 9: Übersicht
Grundlagen
  Simscape
  Bewegungsablauf eines Insekts
  Inverse Kinematik
  PID-Controller
  Reinforcement Learning
Das Simulink-Modell
  Hexapod-Modell
  Bewegungscontroller
  RL Setup
Ergebnisse
Fazit
Ausblick
Quellen

## Slide 10: Simscape
Bibliothek für physikalische Modellierung
Festkörpersimulationen, uvm.
Koordinatensysteme, Transformationen, versch. Gelenke
[Fig.5]: Simscape, Modell eines springenden Balls
[7]

## Slide 11: Bewegungsablauf - Insekt (1)
3 Beinsegmente, Coxa, Femur und Tibia
: Longitudinale Bewegung
: Heben und Senken
Swing-Stance-Zyklus zwischen PEP und AEP
[Fig.6]: Skizze, Bein eines Stabinsekts
[1],[7]
Notes: Beim einzelnem Bein lässt sich Bewegungsablauf in 2 Abschnitte aufteilen: Swing und Stance

## Slide 12: Bewegungsablauf - Insekt (2)
[Fig.7]: Footfall Pattern: Wave(a), Ripple(b) und Tripod(c)
Gangarten:
  Wave (langsam)
  Ripple
  Tetrapod
  Tripod (schnell)
Footfall Patterns
[1],[7]

## Slide 13: Inverse Kinematik (1)
Ziel: Bestimmung der Gelenkstellungen (), sodass Endeffektor in Pose (x,y).
[Fig.8]: Beispiel, Inverse Kinematik

## Slide 14: Inverse Kinematik (2)
Lösungsmethoden:
  Analytisch:
    Trigonometrische Gleichungen
    Exakte Lösung
  Numerisch:
    Iterative Approximation
    Konvergiert zur Lösung hin
Schnell berechenbar
Niedrige Anzahl an DoF( nötig
Flexibel, unabhängig von #DoF
Rechnerischer Aufwand hoch
[8]

## Slide 15: PID-Controller
Proportional-Integral-Derivative
Verhalten durch Parametern , anpassbar
[Fig.9]: Schema eines PID-Controllers
[9],[10]
Notes: Feedback Control Loop
Closed-Loop Controller
P: Wie Name sagt proportional zum Fehler  Je höher, desto schneller korrigiert der Controller auch
I: Korrigiert dauerhaften Bias, falls vorhanden
D: „Schaut in die Zukunft“  Verhindert Overshooting

## Slide 16: Reinforcement Learning (1)
Agent führt Aktionen in der Umgebung aus
Erhält von der Umgebung Observations
Umgebung gibt Feedback  Reward-Funktion
   Ziel: Maximierung des kumulierten Rewards
[Fig.10]: Reinforcement Learning, grundlegendes Konzept
[11],[12]

## Slide 17: Reinforcement Learning (2)
Agent agiert anhand einer Policy (meist NN)
Definiert das Verhalten des Agenten
Policy Optimierung durch Policy Gradient (PG):
  DDPG (Deep Deterministic PG)
  PPO (Proximal Policy Optimization)
   In der Robotik bewehrte Algorithmen
[11],[12]
[11],[12]
[13],[14]

## Slide 18: RL in Simulink
RL-Agent als Simulink-Block
Simulink-Modell als Umgebung
Definition der Reward-Funktion zentral
[Fig.12]: RL in Simulink

## Slide 19: Übersicht:
[Fig.4]: Überblick Simulink-Modell

## Slide 20: Übersicht:
[Fig.4]: Überblick Simulink-Modell

## Slide 21: Hexapod Model
[Fig.14]: Modell des physischen Hexapods

## Slide 22: Physical Hexapod Leg
[Fig.15]: Bein des Hexapod-Modells

## Slide 23: Hexapod in Simulink
[Fig.11]: Hexapod Coordinate Frames

## Slide 24: Übersicht:
[Fig.4]: Überblick Simulink-Modell

## Slide 25: Locomotion Controller
1 Controller pro Bein
Sensordaten rein  Drehmomente raus
Steuerung der Controller über
  feste Gait-Definition oder …
  RL-Agent
[Fig.12]: Übersicht, Hexapod-Controller

## Slide 26: Locomotion Controller
1 Controller pro Bein
Sensordaten rein  Drehmomente raus
Steuerung der Controller über
  feste Gait-Definition oder …
  RL-Agent
[Fig.12]: Übersicht, Hexapod-Controller

## Slide 27: Hexapod Controller
[Fig.18]: Simulink-Übersicht, Hexapod-Controller

## Slide 28: Leg Controller
[Fig.19]: Controller, einzelnes Bein

## Slide 29: Leg Control Unit
[Fig.13]: Erzeugung des Bewegungsablaufs

## Slide 30: Leg Control Unit
[Fig.13]: Erzeugung des Bewegungsablaufs

## Slide 31: Trajectory Generation

## Slide 32: Leg Control Unit
[Fig.13]: Erzeugung des Bewegungsablaufs

## Slide 33: Analytischer IK Solver (1)
[Fig.14]: Erzeugung des Bewegungsablaufs

## Slide 34: Analytischer IK-Solver (2)

## Slide 35: Leg Movement Generation
[Fig.21]: Erzeugung des Bewegungsablaufs, Simulink

## Slide 36: Signal Generator
[Fig.22]: Erzeugung des Signals für x-, z-Koordinate

## Slide 37: Swing-Phase
[Fig.23]: Signalerzeugung, Swing-Phase

## Slide 38: RL-Setup
[Fig.12]: Übersicht, Hexapod-Controller

## Slide 39: RL-Setup
[Fig.15]: RL Setup

## Slide 40: RL-Setup: Reward-Function
[Fig.16]: Reward-Function

## Slide 41: Results: Hexapod Model
Modularer Aufbau, Library mit einzelnen Komponenten
Robuste physikalische Simulation
Simulationsgeschwindigkeit nah an Echtzeit
 solide Grundlage für weitere Entwicklung

## Slide 42: Results: Locomotion Controller (1)
Zuverlässige, omnidirektionale Steuerung auf ebenem Grund
3 versch. Gangarten, weitere einfach implementierbar
Dynamische Anpassbarkeit:
  Zyklus-Frequenz
  Duty-Phase (%)
  Schrittweite/ -höhe
Modularer Aufbau

## Slide 43: Results: Locomotion Controller (2)

## Slide 44: Results: RL Training
Über 30 Trainingsläufe, jeweils mehrere tausend Episoden
verschiedenste Konfigurationen ausprobiert:
  Reward-Gewichtungen
  Lernrate
  NN-Größe
  ...
 Kein stabiles Koordinationsverhalten beobachtet

## Slide 45: Reward Exploitation
Ruckartige Sprünge, Hoppeln
   Unzureichende Reward-Definition  Anpassungen

## Slide 46: Instabiles Lernverhalten
„Vergessen“ von schon Erlerntem
  ausgeprägte Anstiege und Abstürze
Kann durch zu hohe Lernraten verursacht werden
  Zu starke Exploration

## Slide 47: Suboptimale Konvergenz
Konvergenz auf suboptimales Verhalten
  Lokales Maximum kann nicht verlassen werden
Zu geringfügige Policy-Updates
  Einzelne hohe Rewards nicht ausreichend

## Slide 48: Bestes Ergebnis
Weder Reward-Sprünge noch Konvergenz
Resultierendes Verhalten:
  Nachschleifen von Beinen
  Frühzeitige Swing-Inits.
   Kein stabiles Koordinationsverhalten

## Slide 49: Bestes Ergebnis

## Slide 50: Probleme und Lösungen
Simulinks iterativer IK-Solver-Block langsam  Eigenen, analy. IK-Solver geschrieben
Momentane Inputs an den Hexapod nicht geeignet, um mit RL zu lernen  Inputs ändern, Fokus darauf wann Swing-Phase eingeleitet werden soll
PID-Controller Tuning: Controller reagierte zu langsam  Durch neues Tuning gelöst

## Slide 51: PID-Tuning
[Vid. 2]: PID-Controller reagiert zu langsam
[Vid. 3]: Angepasster PID-Controller

## Slide 52: Fazit (1)
 Entwicklung des Hexapod-Modells und Locomotion Controllers erfolgreich
  Einfach erweiterbar
  Ermöglicht robuste Simulationen
Erlernen der Bein-Koordination nicht befriedigend:
  Unerwartet komplex
  Enorme Menge an zu beachtenden Parametern

## Slide 53: Fazit (2)
  Unzureichende Vergleichbarkeit von Trainingsergebnissen durch:
    Anpassungen am Modell
    Reward-Tuning

## Slide 54: Ausblick – Zukünftige Forschung
Erweiterung der Fähigkeiten des Controllers, unebenes Gelände
Spezieller Fokus auf Bein-Koordination durch RL
Bewegung von Grund auf erlernen, RL auf alle 18 DoF ausweiten

## Slide 55: Aktueller Stand
Physisches Hexapod-Modell
Einzelne Beinbewegung
Feste Gang-Arten
RL-Modell
Input-Anpassungen
RL-Training Integration mit Sanando‘s Modell
…

## Slide 56: Grafiken:
[Fig.1]: https://www.trossenrobotics.com/phantomx-ax-hexapod.aspx
[Fig.6]: Schilling, M., Hoinville, T., Schmitz, J., & Cruse, H. (2013). Walknet, a bio-inspired controller for hexapod walking. Fig.1
[Fig.7]: Thilderkvist, D., & Svensson, S. (2015). Motion control of hexapod robot using model-based design(cit. on p. 8). Fig. 2.5
[Fig.10]: Silver, D.(2015). Introduction to Reinforcement Learning(Lec. 1)

## Slide 57: Quellen(1):
[1]: Schilling, M., Hoinville, T., Schmitz, J., & Cruse, H. (2013). Walknet, a bio-inspired controller for hexapod walking. Biological cybernetics, 107, 397–419
[2]: Irawan, A., & Nonami, K. (2011). Optimal impedance control based on body inertia for a hydraulically driven hexapod robot walking on uneven and extremely soft terrain. Journal of Field Robotics, 28(5), 690–71
[3]: Collins, J., Chand, S., Vanderkop, A., & Howard, D. (2021). A review of physics simulators for robotic applications. IEEE Access, 9, 51416–51431
[4]: Choi, H., Crump, C., Duriez, C., Elmquist, A., Hager, G., Han, D., Hearl, F., Hodgins, J., Jain, A., Leve, F., et al. (2021). On the use of simulation in robotics: Opportunities, challenges, and suggestions for moving forward. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(1), e1907856118
[5]: MathWorks. (2023, October). Official matlab simulink homepage. https://uk.mathworks.com/products/simulink.html

## Slide 58: Quellen(2):
[6]: MathWorks. (2023, October). Official simscape documentation. https://de.mathworks.com/help/simscape/index.html
[7]: Thilderkvist, D., & Svensson, S. (2015). Motion control of hexapod robot using model-based design(cit. on p. 8). Fig. 2.5
[8]: Hauser, K. (2023, October). Chapter 6: Inverse kinematics. University of Illinois at Urbana-Champaign. https://motion.cs.illinois.edu/RoboticSystems/InverseKinematics.html
[9]: Gräber, M. (2021, March). Practical pid tuning guide. TLK Energy. https://tlk- energy.de/blog-en/practical-pid-tuning-guide
[10]: Åström, K. J. (2002). Control system design lecture, chapter 6. Department of Mechanical and Environmental Engineering University of California Santa Barbara, 333
[11]: Silver, D. (2015). Lectures on reinforcement learning.
[12]: Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement learning: An introduction. MIT press.

## Slide 59: Quellen(2):
[13]: Lillicrap, T. P., Hunt, J. J., Pritzel, A., Heess, N., Erez, T., Tassa, Y., Silver, D., & Wierstra, D. (2015). Continuous control with deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1509.02971
[14]: Schilling, M., Melnik, A., Ohl, F. W., Ritter, H. J., & Hammer, B. (2021). Decentralized control and local information for robust and adaptive decentralized deep reinforcement learning. Neural Networks, 144, 699–725

## Slide 60: Template-Folie