## Slide 1: Leveraging MATLAB Simulink for Hexapod Robotics: Simulation, Control and Learning
Zwischenvortrag zu Bachelorarbeit
Bastian Klein
Embedded Systems AG
Autonomous Intelligent Systems AG

## Slide 2: Leveraging MATLAB Simulink for Hexapod Robotics: Simulation, Control and Learning
Aufbau eines Hexapod-Modells in Simulink
Entwicklung eines Bewegungscontrollers
Erlernen des Beinkoordination durch Reinforcement Learning

## Slide 3: Hexapods
Insektenartige Roboter
6 Beine, 3 Gelenke pro Bein 18 DoF
Hohe Flexibilität und Standfestigkeit
Komplexer Bewegungsablauf
[Fig.1] PhantomX MK3, Trossen Robotics
Notes: Klasse von Robotern die Insekten nachempfunden wurde

## Slide 4: MATLAB Simulink
- Grafische Modellierung
Hierarchisch angeordneter Blöcke
Datenübertragung mittels Signallinien
Bibliotheken mit vordefinierten Blöcken
[Fig.2]: Simulink, springender Ball
[Fig.3]: Position[blau] und Geschw.[orange] des Balls
Notes: - MATLAB ist Softwareumgebung zum Beschreiben und Lösen math. Probleme sowie deren grafischer Darstellung

## Slide 5: Basis der Arbeit
[Fig.4]: Übersicht, Basis

## Slide 6: Wieso Simulation, wieso Simulink ?
- Testen auf Hardware sehr aufwändig
Bessere Analysemöglichkeiten
Reproduzierbarkeit
Weit verbreitetes, vielfältiges Tool
Schnelle Entwicklung möglich
Einfache Integration mit z.B. Reinforcement Learning

## Slide 7: Problemstellung
Entwicklung von Controller für Hexapods komplex
Kein öffentlich verfügbares, modernes Hexapod-Modell in Simulink
Hauptziel: Entwicklung des Hexapod-Modells
Validierung des Modells durch eigenen Controller
Erproben von Simulink-RL Integration

## Slide 8: Ansatz
[Fig.5]: Überblick Simulink-Modell

## Slide 9: Übersicht
Grundlagen
  Simscape
  Bewegungsablauf eines Insekts
  Inverse Kinematik
  PID-Controller
  Reinforcement Learning
Das Simulink-Modell
  Hexapod-Modell
  Bewegungscontroller
  RL Setup
Probleme
Aktueller Stand
Quellen

## Slide 10: Simscape
Bibliothek für physikalische Modellierung
Festkörpersimulationen, uvm.
Koordinatensysteme, Transformationen, versch. Gelenke
[Fig.6]: Simscape, Modell eines springenden Balls

## Slide 11: Simscape: Beispiel
[Video1]: Simscape, Aufnahme des springenden Ball

## Slide 12: Bewegungsablauf - Insekt (1)
3 Beinsegmente, Coxa, Femur und Tibia
: Longitudinale Bewegung
: Heben und Senken
Swing-Stance-Zyklus zwischen PEP und AEP
[Fig.7]: Skizze, Bein eines Stabinsekts
Notes: Beim einzelnem Bein lässt sich Bewegungsablauf in 2 Abschnitte aufteilen: Swing und Stance

## Slide 13: Bewegungsablauf - Insekt (2)
[Fig.8]: Footfall Pattern: Wave(a), Ripple(b) und Tripod(c)
Gangarten:
  Wave (langsam)
  Ripple
  Tetrapod
  Tripod (schnell)
Footfall Patterns

## Slide 14: Inverse Kinematik (1)
Ziel: Bestimmung der Gelenkstellungen (), sodass Endeffektor in Pose (x,y).
[Fig.9]: Beispiel, Inverse Kinematik

## Slide 15: Inverse Kinematik (2)
Lösungsmethoden:
  Analytisch:
    Trigonometrische Gleichungen
    Exakte Lösung
  Numerisch:
    Iterative Approximation
    Konvergiert zur Lösung hin
Schnell berechenbar
Niedrige Anzahl an DoF( nötig
Flexibel, unabhängig von #DoF
Rechnerischer Aufwand hoch

## Slide 16: PID-Controller
Proportional-Integral-Derivative
Verhalten durch Parametern , anpassbar
[Fig.10]: Schema eines PID-Controllers
Notes: Feedback Control Loop
Closed-Loop Controller
P: Wie Name sagt proportional zum Fehler  Je höher, desto schneller korrigiert der Controller auch
I: Korrigiert dauerhaften Bias, falls vorhanden
D: „Schaut in die Zukunft“  Verhindert Overshooting

## Slide 17: Reinforcement Learning
Agent führt Aktionen in der Umgebung aus
Erhält von der Umgebung Observations
Umgebung gibt Feedback  Reward-Funktion
   Ziel: Maximierung des kumulierten Rewards
[Fig.11]: Reinforcement Learning, grundlegendes Konzept

## Slide 18: RL in Simulink
RL Angent als Simulink-Block
Simulink-Modell als Umgebung
Versch. RL-Algorithmen zur Auswahl (TD3, DDPG, SAC,…)
Definition der Reward-Funktion zentral
[Fig.12]: RL in Simulink

## Slide 19: Übersicht: Simulink-Modell
[Fig.13]: Simulink-Modell, oberste Ebene

## Slide 20: Physical Hexapod
[Fig.14]: Modell des physischen Hexapods

## Slide 21: Physical Hexapod Leg
[Fig.15]: Bein des Hexapod-Modells

## Slide 22: Hexapod: Koordinatensysteme
[Fig.16]: Hexapod Coordinate Frames

## Slide 23: Hexapod Controller
1 Controller pro Bein
Sensordaten rein  Drehmomente raus
Steuerung der Controller über
  feste Gait-Definition oder …
  RL-Agent
[Fig.17]: Übersicht, Hexapod-Controller

## Slide 24: Hexapod Controller
[Fig.18]: Simulink-Übersicht, Hexapod-Controller

## Slide 25: Leg Controller
[Fig.19]: Controller, einzelnes Bein

## Slide 26: Leg Movement Generation
[Fig.20]: Erzeugung des Bewegungsablaufs

## Slide 27: Leg Movement Generation
[Fig.21]: Erzeugung des Bewegungsablaufs, Simulink

## Slide 28: Signal Generator
[Fig.22]: Erzeugung des Signals für x-, z-Koordinate

## Slide 29: Swing-Phase
[Fig.23]: Signalerzeugung, Swing-Phase

## Slide 30: Probleme und Lösungen
Simulinks iterativer IK-Solver-Block langsam
 Eigenen analy. IK-Solver geschrieben
Momentane Inputs an den Hexapod nicht geeignet, um mit RL zu lernen
 Inputs ändern, Fokus darauf wann Swing-Phase eingeleitet werden soll
PID-Controller Tuning: Controller reagierte zu langsam
 Durch neues Tuning gelöst

## Slide 31: PID-Tuning
[Vid. 2]: PID-Controller reagiert zu langsam
[Vid. 3]: Angepasster PID-Controller
Leveraging MATLAB Simulink for Hexapod Robotics: Simulation, Control and Learning

## Slide 32: Aktueller Stand
Physisches Hexapod-Modell
Einzelne Beinbewegung
Feste Gang-Arten
RL-Modell
Input-Anpassungen
RL-Training Integration mit Sanando‘s Modell
…

## Slide 33: Grafiken
[Fig.1]: Trossen Robotics - Phantom-AX-Hexapod
[Fig.7]: Schilling, M., Hoinville, T., Schmitz, J., & Cruse, H. (2013). Walknet, a bio-inspired controller for hexapod walking. Fig.1
[Fig.8]: Thilderkvist, D., & Svensson, S. (2015). Motion control of hexapod robot using model-based design(cit. on p. 8). Fig. 2.5
[Fig.11]: Silver, D.(2015). Introduction to Reinforcement Learning(Lec. 1)

## Slide 34: Quellen(1)
De Melo, M. S. P., da Silva Neto, J. G., Da Silva, P. J. L., Teixeira, J. M. X. N., & Teichrieb, V. (2019). Analysis and comparison of robotics 3d simulators. 2019 21st Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR), 242–251 (cit. on p. 5).
Atify, M., Bennani, M., & Abouabdellah, A. (2022). Structure optimization of a hexapod robot. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), (50), 42–49 (cit. on p. 5).
Barai, R. K., Saha, P., & Mandal, A. (2013). Smart-hexbot: A simulation, modeling, analysis and research tool for hexapod robot in virtual reality and simulink. Proceedings of Conference on Advances In Robotics, 1–7 (cit. on pp. 5, 6)
Azayev, T., & Zimmerman, K. (2020). Blind hexapod locomotion in complex terrain with gait adaptation using deep reinforcement learning and classification. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 99(3-4), 659–671 (cit. on p. 5).

## Slide 35: Quellen(2)
Schilling, M., Hoinville, T., Schmitz, J., & Cruse, H. (2013). Walknet, a bio-inspired controller for hexapod walking. Biological cybernetics, 107, 397–419 (cit. on p. 5).
Thilderkvist, D., & Svensson, S. (2015). Motion control of hexapod robot using model-based design(cit. on p. 8).
Trotta, S. (2022). Walking motion generation in bio inspired hexapod robot using reinforcement learning (cit. on p. 8).
Hauser, K., University of Illinois: Robotic Systems, Ch.6: Inverse Kinematics
Douglas, Brian, (2018). Understanding PID Control, MATLAB
Sutton, K., Barto, A. (2020). Reinforcement Learning: An Introduction, 2. Edition
Silver, D.(2015). Introduction to Reinforcement Learning(Lec. 1-3)
Mathworks, Help Center

## Slide 36: Template-Folie